УТВЕРЖДАЮ:

_______________

«____»________________20 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ

Настройки автоматики безопасности парового котла №1 ДЕ10-14 ГМ

рег. №            .

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Договор: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Тип датчика или прибора | Един. Измер. | Значение параметра | Время срабатывания защиты, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение давления пара в котле | ЭКМ | кгс/см2 |  | мгновенно |
| 2. | Понижение давления газа перед горелкой | DUNGS | Мм.вд.ст. |  | мгновенно |
| 3. | Повышение давления газа перед горелкой | DUNGS | Мм.вд.ст. |  | мгновенно |
| 4. | Понижение разрежения | DUNGS | Мм.вд.ст. |  | ~15 сек. |
| 5. | Понижение давления воздуха перед горелкой | DUNGS | Мм.вд.ст. |  | мгновенно |
| 6. | Понижение уровня воды в котле | РОС 301 | мм |  | ~15 сек. |
| 7. | Повышение уровня воды в котле | РОС 301 | мм |  | ~15 сек. |
| 8. | Погасание факела | ф34.2 | - | при погасании | мгновенно |
| 9. | Исчезновение электропитания | - | - | при отключении | мгновенно |
| 10. | Загазованность СН4 | RGD-MET МР1 | % НКПР | 5-20 (от взрывоопасной смеси) | мгновенно |
| 11. | Загазованность СО | RGD-CO0 МР1 | мг/м3 | 100 | мгновенно |

| Карту параметров составили: |  |
| --- | --- |
| Инженер КИПиА ООО «Энергия» |  |  |
| Инженер-теплотехник ООО «Энергия |  |  |